## Slide 1: それ採用！
成形工程
TQM活動

## Slide 2: 役割分担
リーダー 中林さん
書記 崎摩さん
データ 池上さん・菊地さん
発表 田中さん
診断担当 藤田さん

## Slide 3: テーマの候補
①設備保全・・・故障する前になんとかしたい
②ゴミ不良の低減
③浴槽パンの生産性向上
④油圧（ドレンパン）の生産性向上
⑤浴槽パンを1人作業にしたい

## Slide 4: テーマの決定
②ゴミ不良の低減
↓
やはり成形工程で１番の問題である！
に決定！

## Slide 5: 現状把握
14期の1年間のゴミ不良金額
4月 ￥100.139 5月 ￥137.066 6月 ￥114.422
7月 ￥93.155 8月 ￥96.421 9月 ￥86.605
10月 ￥140.619 11月 ￥117.006 12月 ￥200.520
1月 ￥80.108 2月 ￥98.496 3月 ￥194.449
合計 ￥1.459.006 個数394

## Slide 6: テーマの絞り込み
「ゴミ不良の低減」のテーマにしても種類、要因が多いので一部に絞り込み対策を立てよう！
どのようなゴミ不良が多いか？
・14期データによると
木くず、鉄粉、材料切り粉が4割占めている。
中でも内村PEシリーズがこのゴミ内容がほとんど！
全てが表面ゴミ。 なので、、、、
↓
４
「上真空BOX 使用の内村製品を中心にゴミ不良改善に決定！」
４

## Slide 7: 目標設定
内村製品のゴミ不良30％低減
１４期内村製品ゴミ不良
￥187，506
↓
目標金額￥131，000

## Slide 8: 対策案
①加熱後シートにゴミが落ちないように上真空BOXを保護
する必要がある。
②古いパッキンを使用している上真空BOXを今の耐久性の高い
パッキンに交換。
③予熱炉の清掃（炉の中でのゴミ付着を防ぐ）
④上真空BOXのパッキンを取り外し式に変更する。

## Slide 9: 対策 実行
2炉
3炉
清掃前！
ダンボールクズが付きやすい。
特に3炉は取り出し時にゴミが付く

## Slide 10: 対策 実行
下の網で材料が傷つくのを防ぐ為にダンボール
↓
鉄板に板を直接取り付け
2炉も同じ仕様にする！
ダンボールを撤去したい！

## Slide 11: 対策 実行
2炉
3炉
完成
ダンボール紙ごみ付着防止
これからダンボールをなるべく使わない！

## Slide 12: 対策 実行
上真空BOX
現状FENDERボロボロBOX
木なのでどうしても、、、（12年使用）
作り直し依頼を出していますが、、、
劣化している部分からクズが加熱
時に表面に落ちてくる！
BOX天面からも！
なので、、、

## Slide 13: 対策 実行
上真空BOX
まずBOX側面とパッキンを貼る面が潰れやすいのでなんとかしたい。
U字
L字
ビスで固定
木の破損、木くずゴミ防止

## Slide 14: 対策 実行
BOX内部
内部全面に板貼り付け
木くず防止
マジックテープでパッキンを取り外し式に！
パッキン劣化、ゴミ防止
これ2号機でも使えますよ ー

## Slide 15: 効果
11月に対策完了 FENDER、リヤフル、COVER417、ワイド
12月～の内村PEシリーズゴミ不良金額
１４期 15期
12月 ￥9788 ￥4894
1月 ￥14682 ￥11350
2月 ￥14682 ￥10188
3月 ￥39152 ￥0
計 ￥78304 ￥26432
前期に比べ￥51872低減 65％低減

## Slide 16: 効果
月単位で計算すると￥6608→1年で￥79296の仮定
14期 内村PEゴミ不良￥187506
テーマ目標30％低減 目標金額￥131000
￥187506－￥79296＝￥108210 60％低減
目標に対して￥131000－￥79296＝￥51704
目標30％のところ倍の60％低減に成功！
目標達成